## Slide 1
GNSS 天线分集近期仿真结论
多基线提升部分同源欺骗的可见性，但天线数和孔径都不保证单调收益；可信导航尚未闭环
3/8 部分同源欺骗检出率
各布局独立标定，标称正常窗口虚警目标 1%
Chart: 
| 2 天线 | 3 天线 | 4 天线
手机尺寸 75.9 × 160.9 mm | 4.7 | 79.7 | 94.6
1 m 正方形阵列 | 5.76 | 90.92 | 98.22
主要结论
空间检测
收益来自同源簇判据与多基线共同作用。完整 RF 三假星场景中，2/3/4 天线分别告警 6/8、8/8、8/8；原全星判据均为 0/8。
适用边界
1 m 孔径提高部分替代检出率，但 +6 dB 真假混合 RF 反例中，三天线 cluster3 从 8/8 降至 0/8。更多天线不能替代判据选择与重新标定。
多径与导航
强非共同多径下，SDCP 软降权使浮点位置 RMS 下降 57%–65%；弱反射、共模和参考污染没有稳定收益。第三批端到端导航新方案 20 m 内历元由 172/204 降至 154/204，未采用。
综合判断
天线分集已证明对空间同源检测有价值，但尚未证明攻击后可长期输出可信位置。下一步应把独立验证的源存在性检测接入同一 RF/PVT 链，并进入同步四通道 RF + IMU 台架标定。
口径：模型检出率与 RF 窗口计数分开解释；仿真未包含真实多天线 IQ、实机同步误差、互耦与方向图标定。资料截至 2026-09-15。
Notes: 本页结论来源：
1. docs/reports/2026-09-14-gpspatron-spatial-diversity.md
2. docs/reports/2026-09-14-spacing-1m.md
3. docs/reports/2026-09-11-sdcp-positioning.md
4. python_sim_simplified/RESEARCH_THIRD_HUNDRED_REPORT.md
说明：第三批100轮报告当前位于本地未提交工作区；引用前应与最终归档版本核对。